| 雅安市第四人民医院食堂改造工程量清单 |
| --- |
| 一、拆除工程 |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量 单位 | 项目特征描述 |
| 1 | 原有沟槽回填恢复 | 7.5 | m | 1.回填沟槽规格：270mmx230mm 2.施工工艺：回填270mm×120mm的炉渣砼垫层；270mm×80mm的C20细石砼垫层 3.找平层材料种类、厚度：1：2.5水泥砂浆找平层 |
| 2 | 砖砌体拆除 | 25.939 | m3 | 1.砌体名称：砖墙 2.拆除砌体的厚度：含面层装饰厚300mm 3.砌体表面的附着物种类：面砖 4.运距：外运至建设单位指定的地点 |
| 3 | 原有地砖拆除 | 195.112 | m2 | 1.拆除的基层类型：现浇混凝土板 2.饰面材料种类：8mm厚的地砖和30mm厚的水泥砂浆找平层 3.运距：外运至建设单位指定的地点 |
| 4 | 集成吊顶拆除 | 6 | m2 | 1.集成吊顶拆除，运至建设单位指定的地点堆放 |
| 5 | 防盗门拆除 | 3.33 | m2 | 1.门窗种类：金属防盗门 2.门窗洞口尺寸：1500mmx2220mm 3.运距：人力(单)双轮车运输 500m以内 |
| 6 | 塑钢窗拆除 | 1.5 | m2 | 1.门窗种类：铝合金窗 2.门窗洞口尺寸：1000mmx1500mm 3.运距：人力(单)双轮车运输 500m以内 |
| 7 | 毛巾杆(架)拆除 | 3 | 个 | 1.构件名称：毛巾杆(架)拆除 2.拆除构件的规格尺寸：L=900mm |
| 8 | 配电箱拆除 | 2 | 个 | 1.构件名称：配电箱 2.拆除构件的规格尺寸：600mmx800mm |
| 9 | 管道拆除 | 12 | m | 1.管道种类、材质： PVC管拆除 2.管道上的附着物种类：水嘴 |
| 10 | 蹲便器拆除与回填 | 2 | 套 | 1.卫生洁具种类：蹲便器拆除，含回填 |
| 11 | 洗手盆拆除 | 1 | 套 | 1.卫生洁具种类： 立式洗脸盆 冷热水，含下水 |
| 12 | 淋浴器拆除 | 2 | 套 | 1.卫生洁具种类：淋浴器 |
| 13 | 吊链式单管荧光灯拆除 | 2 | 套 | 1.灯具种类：吊链式单管荧光灯 |
| 14 | 吊扇拆除 | 1 | 套 | 1.拆除种类：吊扇 |
| 15 | 疏散指示灯拆除 | 2 | 套 | 1.灯具种类：疏散指示灯 |
| 16 | 开关插座拆除 | 18 | 套 | 1.拆除种类：暗开关、暗插座 |
| 17 | 空调器拆除 | 1 | 台 | 1.拆除种类：拆除室外主机和室内送风口以及相应的管线 |
| 18 | 监控系统拆除 | 1 | 系统 | 1.拆除监控系统一套 |
| 二、装修部分 |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量 单位 | 项目特征描述 |
| 19 | 实心砖墙 | 5.026 | m3 | 1.砖品种、规格、强度等级:MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型:混水墙 3.墙体厚度:240mm 4.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 |
| 20 | 砖明沟 | 12.2 | m | 1.两侧切缝、拆除铺贴及混凝土垫层，规格540mmx250mm 2.沟截面尺寸:净空270mm×250mm;壁厚为120mm;沟平均深度为150mm向250mm倾斜，便于排水 3.垫层材料种类、厚度:原有结构板，沟内采用C15混凝土找坡，平均厚度50mm 4.砖品种、规格、强度等级:MU10烧结页岩砖、240mm×115mm×53mm 5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆 6.沟壁保护：沟内打底、贴砖另计 7.运距：外运至建设单位指定的地点 |
| 21 | 防盗门 | 7.812 | m2 | 1.门类型：成品钢质防盗门(带边防撬)2100mmx2220mm；1500mmx2100mm |
| 22 | 304不锈钢水篦子安装 | 67.47 | m | 1.名称：不锈钢水篦子 2.材料规格：304不锈钢25*25*2 3.方管间距：中距50、内空间距25，四周均为25*25*2不锈钢方管 4.水篦子宽度：270 |
| 23 | 地砖恢复 仿古地砖 600×300(博览雅儒 广东佛山) | 7.815 | m2 | 1.工程部位：拆除墙体处 2.地面人工剔槽：厚50mm 3.找平层种类、厚度：1：2.5水泥砂浆找平层厚25mm 4.粘合层厚度、材料种类：7mm厚1:25干硬性水泥沙浆或粘接剂 5.面层材料品种、规格：仿古地砖 600×300(博览雅儒 广东佛山) |
| 24 | 地砖恢复 仿古地砖 600×600(博览雅儒 广东佛山) | 195.112 | m2 | 1.工程部位：食堂地面 2.找平层种类、厚度：1：2.5水泥砂浆找平层厚25mm 3.粘合层厚度、材料种类：7mm厚1:25干硬性水泥沙浆或粘接剂 4.面层材料品种、规格：仿古地砖 600×600(博览雅儒 广东佛山) |
| 25 | 排水沟零星贴砖 仿古地砖 300×300(博览雅儒 广东佛山) | 9.15 | m2 | 1.工程部位：排水沟 2.找平层、粘合层厚度、材料种类：14mm厚1:2.5水泥砂浆找平，8mm厚干硬性水泥沙浆或好易特粘接剂粘贴 3.面层材料品种、规格：仿古地砖 300×300(博览雅儒 广东佛山) 4.嵌缝材料种类：水泥沙浆擦缝 |
| 26 | 拆除墙体处墙砖恢复 仿古地砖 300×300(博览雅儒 广东佛山) | 7.824 | m2 | 1.墙体类型：砖墙 2.人工剔槽厚度：30mm 3.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底 4.贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴 5.面层材料品种、规格：仿古地砖 300×300(博览雅儒 广东佛山) |
| 27 | 墙砖 仿古地砖 600×300(博览雅儒 广东佛山) | 43.02 | m2 | 1.墙体类型：砖墙 2.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底 3.贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴 4.面层材料品种、规格：仿古地砖 600×300(博览雅儒 广东佛山) |
| 28 | 拆除墙体部位天棚抹灰 | 7.815 | m2 | 1.天棚抹灰 混凝土天棚 混合砂浆面(细砂) |
| 29 | 乳胶漆恢复 | 418.127 | m2 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：乳胶漆底漆一遍面漆两遍 |
| 30 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 5.63 | m2 | 1.天棚木龙骨及石膏板面拆除 |
| 31 | 脚手架搭拆 | 202.927 | m2 | 1、脚手架搭拆 |
| 32 | 垂直运输 | 1 | 项 | 1.施工过程中所产生的垂直运输费 |
| 33 | 已完工程及设备保护 | 1 | 项 | 1.已完工程及设备保护费 |
| 三、电气设备安装部分 |
| 序号 | 项目名称 | 工程量 | 计量 单位 | 项目特征描述 |
| 34 | DZ自动空气断路器 20A 3P | 1 | 个 | 1.DZ自动空气断路器 20A 3P |
| 35 | DZ自动空气断路器 32A 3P | 4 | 个 | 1.DZ自动空气断路器 32A 3P |
| 36 | DZ自动空气断路器 100A | 4 | 个 | 1.配电装置安装 DZ自动空气断路器 100A |
| 37 | 接线端子 | 3 | 组 | 1.接线端子 |
| 38 | 零、地排 | 3 | m | 1.零、地排 |
| 39 | 继电器 25A | 3 | 个 | 1.名称、型号：接触器 2.规格：额定电流32A 额定电压380V 吸引线圈电压110V |
| 40 | 继电器 25A | 3 | 个 | 1.名称：继电器 2.规格：25A |
| 41 | 紧定管敷设 钢索配管 φ20mm | 80 | m | 1.紧定管敷设 钢索配管 Φ20mm |
| 42 | PVC穿线管 Φ50 | 120 | m | 1.名称：电线管 2.材质：PVC塑料 3.规格：PVC-50 4.敷设形式及部位：混凝土结构明配 |
| 43 | 桥架安装 300mmx200mm | 46 | m | 1.型号、规格：300mm×200mm 2.材质：钢制 3.类型：槽式 4.户内接地母线：热浸镀锌扁钢 -40mm×4mm 5.吊杆按规范设置 |
| 44 | 管内穿线 BV2.5mm2 | 400 | m | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 |
| 45 | 管内穿线 BV4.0mm2 | 600 | m | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-4.0mm2 3.敷设部位或线制：照明线路 |
| 46 | 管内穿线 BV6.0mm2 | 900 | m | 1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-6.0mm2 3.敷设部位或线制：动力线路 |
| 47 | 桥架配线 BV16mm2 | 1600 | m | 1.配线形式：桥架配线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-16mm2 3.敷设部位或线制：动力线路 |
| 48 | 暗装 接线空箱 200mmx100mm | 4 | 个 | 1.暗装 接线空箱 300mmx200mm |
| 49 | 暗装 接线空箱 300mmx200mm | 4 | 个 | 1.暗装 接线空箱 300mmx200mm |
| 50 | 暗装 接线空箱 400mmx300mm | 3 | 个 | 1.暗装 接线空箱 400mmx300mm |
| 51 | 成套荧光灯 嵌入式 三管 | 5 | 套 | 1.名称：成套型荧光灯 2.型号：3×20W 3.规格：三管 4.安装形式：嵌入式 |
| 52 | 电器电气设备安装部分的措施项目费 | 1 | 项 | 1.电气设备安装部分的措施项目费 |
| 注明：请单项报价并报工程总价。 |