附件1         医疗废物在线监管系统

及收集设备基本要求及报价单(1)

公司名称（盖章）：      联系人：       联系人电话：

| 产品 名称 | 数量 | 技术参数要求 | 总报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 医疗废物在线监管系统及收集设备 | 1台 | 资质方面： 1.供应商具有行业的营业执照；法人代表身份证复印件（如果授权应有授权书及授权人身份证复印件）； 2.供应商具有软件开发、计算机软件著作原始取得权证书、信息技术服务、医疗器械经营资质经营范围； 3.具有履行项目能力诚信承诺书。 |  |
|  |  | 一、软件方面 1、基本平台对接： （1）与省、市卫生健康委、卫生健康监督机构、各医疗卫生机构医废在线监管系统统一使用省卫生健康委医废在线监管系统并实现对接和数据共享(见：四川省医疗废物在线监管系统接口开发文档) （2）单位医废在线监管信息须与管辖权卫生健康委医废在线监管系统实现对接和数据共享。 2、基本功能实现： （1）能实时监测医疗废物产生、收集、交接（具有人脸识别功能）、运送、暂存、移交出库，形成医废在线监管闭合的多级监督管理。 （2）能根据统计数据需要，实时实现省、市医疗卫生机构医废相关统计报表：综合汇总、分类、分级、预警等相关报表、相关数据分析报表(自定义省、市分级报表，自定义医疗机构、科室、时间、类别报表等)。 （3）能信息补录：因各种原因需进行信息补录时。 （4）能实时网络监控，对医废收集全过程及暂存间等视频监控、路径留痕，实现每袋医废从产生到移交出去全过程监管。 （5）能实时分级预警响应功能：未收(科室)医废预警，泄露、破损预警，违规交接预警，入库超时预警，重量(不符)预警，遗失预警，出库超时(每袋医废暂存超48小时)预警及预警处置响应等。 |  |
|  |  | 二、硬件方面 （1）对医废收集、运送、暂存、移交要有数据录入的基本工具：扫码枪(器)。 （2）要有实现医废称量工具：电子秤、平板秤等。 （3）要有医废转运工具：符合医疗废物收集防渗漏、防穿刺的包装物、转运箱、转运桶、平板车、专用医废收集车等。 （4）要有条码打印机，及时打印医废收集信息条码，标识于医废袋(医废包装物)和科室医废交接本上。 |  |
|  |  | 三、医废收集基本流程 （1）医废回收，医废收集人员扫码登录医废收集系统-科室扫码(科室、移交人员)一医废类别扫码一电子秤、平板秤等秤重一交接人员确认-打印医废标识牌(医院及科室、医废类型、重量、时间、交接人员等)医废收集人员将医废按规定线路转运至医废暂存间。（2）医废入库，医废收集人员将医废(可以整件、整箱、整桶、整包贴条码或每袋)扫码入库。 （3）医废出库移交，扫码医废集中处置单位人员信息，扫码出库医废信息，打印医废移交联单，完成医废出库移交工作。 |  |
|  |  | 四、医疗废物在线监管系统接口开发文档 （1）接口对接要求 四川系统的数据接入到监测平台上，做到实时监控。四川系统的数据如果有变动之类的情况，也应该及时发送数据到监测平台上，做到数据一致性。 （2）功能说明 主要用于医废数据推送到监测平台上。采用http协议通信方式。 接口URL P0ST请求 |  |
| 后期维保服务 | 年 | 打印纸、废物交接人员工号摄像、软件升级改造、硬件损坏、云储存、图片上传、零件等更换提供。（为质量保证期以后每年的服务价格；包括材料、人工、运输、培训、税费等在内） |  |